安阳市城市集中式生活饮用水源地水质状况报告

一、监测情况

2024年3月，河南省安阳生态环境监测中心对5个集中式生活饮用水源地水质进行了监测，其中地表水水源地2个、地下水水源地3个。

（一）监测点位

1.地表水水源地：岳城水库五水厂、八水厂。

2.地下水水源地：三水厂、四水厂、韩王度村地下水井群。

（二）监测项目

1.地表水水源地：监测因子为《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1基本项目23项（化学需氧量除外）、表2补充项目5项、表3优选特定项目33项（序号：1-2、10-11、14-15、19-27、30-31、34、43-44、52-53、65-66、71-78、80）及当月取水量。

2.地下水水源地：监测因子为《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1中的39项及每月取水量。

二、评价标准及方法

（一）地表水水源地

按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）对地表水水源地进行水质类别评价，统计达到Ⅲ类标准及标准限值的饮用水源地、超标因子及其超标倍数。

（二）地下水水源地

按照《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）对地下水水源地进行水质类别评价，统计达到Ⅲ类标准的饮用水源地、超标因子及其超标倍数。

三、评价结果

2024年3月，监测的5个集中式生活饮用水水源地中地表水水源地八水厂各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准及标准限值，岳城水库五水厂各监测因子符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准及标准限值；地下水水源地三水厂、四水厂、韩王度村地下水井群各监测因子均符合《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

2024年3月安阳市城市集中式生活饮用水源地水质状况

| 序号 | 城市 名称 | 监测点位 | 水源地 类型 | 月取水量 （万立方米） | 达标 情况 | 超标指标及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安阳市 | 岳城水库五水厂 | 地表水 | 92.67 | 达标 | - |
| 2 | 安阳市 | 八水厂 | 地表水 | 225.44 | 达标 | - |
| 3 | 安阳市 | 三水厂 | 地下水 | 0 | 达标 | - |
| 4 | 安阳市 | 四水厂 | 地下水 | 0 | 达标 | - |
| 5 | 安阳市 | 韩王度村地下水井群 | 地下水 | 0 | 达标 | - |