ICS

B

DB4105

安阳市地方标准

DB 4105/TXXX—XXXX

第三方商品煤检验检测服务指南

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

安阳市市场监督管理局   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2020给出的规则起草。

本标准由安阳市市场监督管理局提出并归口。

本标准起草单位：安阳市殷都区质量计量检测中心、安阳市食品药品检验检测中心、安阳市质量技术监督检验测试中心、林州市综合检验检测中心、中华人民共和国安阳海关。

本标准主要起草人:  王爱国 、马保兴、刘鸿、孙军、郝鹏、张杨芳、李通、常丽、王瑞欣、李真、卢春凤、史方。

第三方商品煤检验检测服务指南

1  范围

本标准规定了第三方商品煤检验检测机构的基本要求、服务形式、样品抽取、样品的接收、流转及处置、样品制备、样品检验、检验报告、异议处理等。

本标准适用于安阳市辖区内第三方商品煤检验检测机构。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有修改单）适用于本文件。

GB/T18666   商品煤质量抽查和验收办法

GB/T475     商品煤样人工采取方法

GB/T474     煤样的制备方法

GB/T19494.1  煤炭机械化采样 第1部分：采样方法。

GB/T19494.2  煤炭机械化采样 第2部分；煤样的制备。

GB/T211      煤中全水分的测定方法

GB/T212      煤的工业分析方法

GB/T213      煤的发热量测定方法

GB/T214      煤中全硫的测定方法

RB/TT217    检验检测机构资质认定能力评价  检验检测机构通用要求

GB/T40697   第三方煤炭检测管理规范

3  术语和定义

3.1

商品煤

是指作为商品出售的煤炭产品，不包括矸石等副产品。

3.2

第三方商品煤检验检测机构

独立于商品煤供需双方利益之外，从事商品煤检验检测活动并向社会出具具有证明作用数据、结果的实验室。

4  基本要求

4.1  机构

4.1.1  依法取得实验室资质认证（CMA）资格，并在认证范围内从事商品煤检验检测机构。

4.1.2  应遵循独立公开、科学客观、诚实守信的原则，独立于检验活动所涉及的利益相关方，坚持检验活动的独立性，不受其他方面干扰，满足于被服务方的检测需求。

4.2  人员

4.2.1  实验室管理人员、技术负责人、质量负责人、授权签字人、采、制、化等人员应满足RB/T217-2017的规定，并且采、制、化人员应经过相应的专业技术培训，取得上岗资格

4.2.2  加强人员的业务技术、法律法规、职业道德、安全教育，技术人员不得同时从业两个检测机构。

4.3  场所环境

4.3.1  检测机构应确保工作环境满足检测的要求，进行抽样时，也应确保环境条件满足标准或规范要求。

4.3.2  实验室应监测、控制、记录环境条件，防治偏离标准或规范要求。

4.4  设备设施

4.4.1  实验室应配备满足检验检测要求的设备和设施。

4.4.2  实验室应建立设备设施管理程序，设备设施正常的维护、管理、控制应保证检验检测的需求。

5  服务形式

服务形式有监督抽查检验和委托检验。

5.1  监督抽查

检验机构接收政府要求，制定抽样方案或抽样实施细则，进行监督抽查。

5.2  委托检验

检验机构接收委托方需求，填写《服务委托单》，进行商品煤检验活动。

6  样品抽取

依据抽样方案或抽样实施细则进行。

6.1  静止煤堆抽样时，在距离地面0.5m的煤堆上，分成若干区域，拨去表层0.2m，采取若干子样，混合后从中抽取两份，一份检验样，一份留存样。

6.2  移动煤流采样在传送皮带传输带的下落煤流中采取若干子样，混合后抽取两份，一份检验样，一份留存样。

6.3  对粒度大、均匀些差、杂物多的商品煤，在采样前，由采样机构、委托方及相关方依据国家标准和现场情况，共同确定抽样方案，

6.4  在抽样的过程中发现异常情况，要暂停抽样，做好相关记录，并与相关方现场监管人员进一步查看异常情况，经相关方确认后方可继续抽样。

6.5  煤样品袋（桶）应及时密封并具有唯一编号。

6.6  商品煤抽样机构做好现场抽样记录单。

7  样品的接收、流转及处置

7.1  样品接收

7.1.1 接收样品时应对样品进行检查，样品封条状态是否完好、样品信息与抽样单信息是否相符、样品状态是否符合检验要求。

7.1.2  样品接收后进行样品登记，加贴唯一性标识和检验状态标识。

7.2  样品流转

7.2.1 样品在流转时进行盲样化处理，保证检测结果的公正性。

7.2.2 样品在交接时应确认样品信息、数量、状态及封条的完整性，并做好记录。

7.2.3 实验室检验完样品退还时，应认真做好登记。

7.3  样品处置

7.3.1  建立健全台账档案，规范开展样品处置工作。

7.3.2  留存样的保存环境温度不应超过30℃，避免阳光直射，不应有热源和强烈空气对流。

7.3.3  超过储存期的样品，应按程序进行处置，并保留好相关的审批、处置记录。

8  样品制备

8.1  设施环境

8.1.1  制样室应宽大明亮，不受风雨及外来灰尘的影响，要有除尘设备。

8.1.2  制样室应为水泥地面，缩分区铺有厚度6mm以上的钢板。

8.1.3  破碎机：颚式破碎机、破碎缩分机、密封式制样机以及锤子和标准筛。

8.2  制备

8.2.1  首先破碎缩分出粒度小于6mm的全水分煤样500g。

8.2.2  把小于6mm的剩余煤样采用人工四分法或用二分器缩分到1.25kg。

8.2.3  缩分后的煤样进行空气干燥，破碎成3mm的煤样，缩分出700g样品。

8.2.4  用密封制样机制成粒度小于0.2mm的试验样100g，用磁铁将煤样中的铁屑吸去，全部通过孔径为0.2mm试验筛，装入煤样瓶中。

9  样品检验

检验项目按相应国家或行业标准检测。

9.1  全水分

按GB/T211进行测定。

9.2  工业分析

按GB/T212进行。

9.3  发热量

按GB/T213进行。

9.4  全硫

按GB/T214或GB/T25214进行测定。

9.5  碳、氢

按GB/T476或GB/T30733进行测定。

9.6  其他项目

按相关标准进行测定。

10  检验报告

10.1  采样完成后，应及时进行检验，防止全水分的挥发影响结果；

10.2  检验报告完成后，应将检验报告、抽样记录、制样记录、检验记录、委托单、流转卡装订，加盖CMA认证章、单位公章、骑缝章；

10.3  检验报告采用委托方自取、邮局快递的方式发送、电子传输的方式发送三种方式发放；

10.4  检验报告应采用档案柜保存，将检验报告编号分类存放，有防止损毁、变质、丢失的措施；

10.5  检验报告、记录保存期限为6年。

11  异议处理

11.1  对检验报告有异议时，相关方应在签收报告之日起15日内向检验机构提出复检要求；

11.2  检验机构应及时调查、回复、处理，必要时用留存煤样进行复检；