ICS 65.020.20

B 62

DB41

安阳市地方标准

DB 41/T XXXXX—XXXX

桃园废弃物分类处理技术规程 征求意见稿

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

安阳市市场监督管理局   发布

前	言

本文件按照GB/T1.1—2020给出的规则起草。

本文件归口单位。安阳市农业农村局

本文件起草单位：内黄县果树协会、内黄县林业发展中心、 内黄县农牧局、

安阳市固体废物和化学品技术管理中心、安阳市游园管理站、内黄县兴农果树栽培有限公司。

本文件主要起草人：

桃园废弃物分类处理技术规程

1  范围

本文件规定了

本文件适用于安阳市桃园种植管理废弃物处理。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 8978  污水综合排放标准

GB 14554  恶臭污染物排放标准

GB 16889  生活垃圾填埋场污染控制标准

GB 18485  生活垃圾焚烧污染控制标准

GB 50869  生活垃圾卫生填埋处理技术规范

CJJ52  生活垃圾堆肥处理规范

生态环境部、农业农村部联合印发《农业面源污染治理与监督指导实施方案（试行）》（环办土壤〔2021〕8号）

3.术语和定义

下列术语和定义适用于本标准

3.1

桃园废弃污染物（Peach Orchard Waste)

指从桃园苗木培育到果品成熟收获期间所有投入生产过程中被废弃的生产资料及包装袋和作物成熟后废弃的不能产生直接经济效益的生物体，包括园区中的枯枝烂果、反光膜及果实套袋、含氮素、磷素土粒、废农药及包装袋（瓶、箱）、农用工具、化肥及包装袋、禽畜粪便等有机或无机物质。

3.2

桃园可回收利用垃圾（Peach Orchard Recyclables）

桃园可回收物包括园区的含氮素、磷素土粒，废旧农膜、桃果旧包装等分类收集由相关加工企业回收利用、变废为宝，杜绝焚烧、堆积、掩埋带来的环境污染问题。可回收利用垃圾应100%回收利用，提升资源利用率。

3.3

桃园可堆肥垃圾（Peach Orchard  Compost）

桃园可堆肥物是指桃园区产生的适宜于利用微生物发酵处理并制成肥料的物质。包括禽畜粪便有机肥等易腐类，枯枝烂果等可堆沤类等。处理方式分为庭院堆肥处理和集中堆肥处理，发酵处理采取密闭，不允许有害气体漂浮在大自然。

3.4

桃园有害垃圾（Peach Orchard Pest）

桃园有毒有害不可降解垃圾，指果实种植过程产生的对人体或自然环境造成直接或者潜在危害的污染物。包括废农药瓶、杀虫剂、化肥包装。有害物应分类收集无害化处理。

4  处理模式

4.1  城乡一体化处理模式

按照“户分类—村收集—乡/镇转运—县(市、区)处理”的方式，最后纳入县(市、区)级以上的生活垃圾无害化处理系统的处理模式。

4.2  集中处理模式

按照“户分类—村收集—乡/镇处理”的方式，最后纳入乡镇生活垃圾无害化处理系统的处理模式。

4.3  分散处理模式

污染按照“户分类—村收集”的方式，最后纳入村生活垃圾无害化处理系统的处理模式。

5  基本规定

5.1  完善桃园废弃污染物收运处理体系，应根据经济社会发展实际情况和自然条件，确定“分户收集，分类处理，村民自治，政府补贴，合作运营”的收运处理体系，引导果农养成分类收集科学处理的方式。

5.2  完善桃园废弃污染物协同处理新格局，实现从散乱堆放或简易填埋向无害化处理的转变。

5.3  逐步提升桃园废弃污染物减量化、资源化和无害化处理水平，提高资源化利用率，改善桃园环境和面貌，提高优质果品上市。

桃园废弃污染物分类处理方法

6.1  处理原则

根据生态环境要求、交通条件与经济能力，合理选择桃园废弃污染物处理模式和处理技术。优化资源配置，减少运行成本。因地制宜，合理选择集中或分散的处理方式，鼓励桃园区不可堆肥物与城镇同类垃圾集中统筹处理，偏远乡村可采取“经济、适用、环保”的方式，采取分片区集中或就近就地处理。推行桃园废弃污染物分类处理和资源化利用，选用技术成熟、经济适用、符合国家环保要求的处理技术。桃园废弃污染物严禁采用露天随意堆放、露天焚烧、投放水体及河道、简易填埋等不规范处理方式。严禁将桃园废弃污染物作为建筑回填土用于路基和房屋地基建设。

6.2  处理要求

6.2.1  桃园废弃污染物宜集中处理为主，不应建设简易处理设施，造成环境污染。宜优先选择城乡一体化模式，不具备城乡一体化模式条件的地区，鼓励通过自建或者合建处理设施来实现桃园废弃污染物的有效处理，并符合现行国家建设和环保相关标准。

6.2.2  桃园废弃污染物处理设施应因地制宜，确定合理的处理设施规模。充分考虑经济合理、技术可靠、操作可行等因素。桃园废弃污染物处理设施应采用成熟可靠的终端处理工艺，选用堆肥处理、卫生填埋、焚烧处理等处理技术。

6.3  处理方法

桃园废弃污染物集中处理方式应以自然条件和社会经济发展水平为基础，堆肥处理做到经济合理、安全卫生。对于偏远村庄，鼓励村庄通过自建或者附近村庄合建桃园污染物集中处理设施。有害气体规范处置

6.3.1  可堆肥垃圾的处理

堆肥对土壤的作用不同于化肥，它是优良的土壤改良剂。在通常的土壤中，由于微生物的不断作用，有机物被不断分解和消耗。堆肥含有许多有机物，施入土壤可以明显提高土壤有机物的含量，增加有机养分。

桃园可堆肥垃圾处理分为园区堆肥处理和集中堆肥处理：桃园式堆肥应符合GB8172城镇垃圾农用控制标准的相关规定，果农可以就地取材。桃园集中式堆肥应符合自然通风静态堆肥场。

堆肥方式：落果、次果、烂果，加入糖和水，装入密封的容器，经厌氧发酵，产生的棕色液体，是一种很好的有机肥料。残次果收集后，按照3：1：10的比例加入红糖和水，放进容器大桶，第一个月每天打开桶盖放气，搅拌一下，第二个月封闭不动。3个月后，提取落果发酵肥即环保酵素做叶面喷施、灌根、水肥一体施入土壤。桃枝应提前粉碎，桃枝粉碎为5-10mm大小的木屑为益。提前一天加水，将木屑用水淋湿，搅拌均匀闷上一夜，第二天堆肥的时候再补水。堆肥配料比例以1吨有机物料(鲜料约2.5-3.5吨)加1公斤发酵剂，混拌发酵为益。碳/氮比(即C/N之比)较高、较难发酵的树皮、锯末等物料，应适当增加用量，每吨物料用2公斤发酵菌剂为好。堆体高度为1.0-1.5m，7天可以翻堆，人畜粪便类3周内可发酵复熟完成。树枝烂果类耗时略长，中期堆内有大量白色菌丝为正常发酵，后期温度不再变化，粉状物料呈黑褐色，秸秆稻草等轻拉即断，发酵产物略带酒香或泥土味，表明发酵完成，全部过程需要4个月左右。堆肥发酵过程应满足无害化要求。堆肥处理工艺应符合CJJ52面源污染堆肥处理规范的相关规定。符合下列基本要求:

A 危险废物严禁进行堆肥处理;

b 堆肥过程中产生的不可回收利用的残余物应进行无害化处理;

c 可堆肥垃圾中有机物比例宜在40%以上；含水率以45%-65%为宜；

d 堆体内物料温度至少在55℃以上并维持5-7d；

e 堆肥点选址应满足恶臭物质卫生防护距离。

6.3.2  不可堆肥污染物的处理

桃园不可堆肥污染物分为可回收利用垃圾与其他垃圾两种类型：

a 可回收利用垃圾不应与桃园其他废弃物混合处理。对于可回收利用垃圾，果农应分类收集，定期交由村、镇环保合作社统一输送垃圾资源化市场进行资源化处理。回收地膜、塑料制品粉碎处理，经过机器加工，变成再次利用的塑料颗粒，成为硬性塑料产品加工的原材料，提升资源利用率。

b 其他垃圾按照交通运输情况分类处理:1.距市区在50km辐射范围以内,与城市间运输道路60%以上为乡(镇)级以上公路，建议采用城乡一体化处理模式。2.距市区在50km辐射范围以外,与城市间运输道路60%以上为乡(镇)级公路，建议采用集中处理模式。3.布局分散、交通不便，与市区距离大于50km,与城市间运输道路40%以上低于乡(镇)级公路，以及地形起伏大的山区，运输困难的偏远村庄。建议采用分散处理模式，其中采用卫生填埋方式的应符合GB50869卫生填埋处理技术规范、GB16889填埋场污染    控制标准；采用焚烧处理将桃园中不可回收、不可堆肥、无害的其他垃圾统一运输到专业化的垃圾焚烧厂进行焚烧处理。充分考虑焚烧过程中产生的炉渣、飞灰的安全处置，应符合GB18485生活垃圾焚烧污染控制标准及GB14554恶臭污染物排放标准的相关规定。

C 桃园有害垃圾处理:应按照国家危险废弃物主管部门相关要求进行管理，并应按照环保部门的要求进行。针对不同种类的有害污染，按相关规定规划相应的处置去向及处置方案，进行专业的无害化处理。

7  实施与监督

7.1  市、县（乡、镇）人民政府环保、农业等主管部门应当结合其责任目标和任务要求，对分类处理过程进行监督检查。乡、村（镇）村民委员会应当组织开展日常巡查。

7.2  市、县（乡、镇）人民政府应当将桃园废弃污染物分类处理作为生态文明村创建的内容并纳入目标管理考核指标，定期公布考核结果。