《智能区域自动气象站建设规范》

安阳市地方标准编制说明

一、编制的目的和意义：

区域气象观测站是根据中小尺度灾害性天气预警、特殊地区和专属经济区的气象服务需要，为当地经济社会发展、增强气象监测手段和提高气象服务能力而建设的除国家级地面气象观测站外的地面自动气象观测站。其以气象要素的自动观测为手段，承担地面气象要素的时空加密观测任务，提供区域性高时空分辨率的中小尺度灾害性天气、局部环境和区域气候等观测数据，是地面观测站网的重要组成部分。

随着智能化气象监测技术不断创新，新一代信息技术在气象业务、科研、服务等领域深入应用，为进一步推动安阳气象事业高质量发展，更好的服务安阳社会经济发展，更新升级区域气象站，建设智能区域自动气象站，优化以太行山梯度气象观测系统为代表的气象加密站网布局已势在必行。

目前我市已建设区域气象站118个， 2021年新建智能区域自动气象站1个， 2022年在建智能区域自动气象站3个，为规范智能区域自动气象站建设，安阳市气象局组织专家编写《智能区域自动气象站建设规范》。

二、任务来源及编制原则和依据：

（一）、任务来源

安阳市气象局作为气象相关工作的业务主管部门，承担着我市气象观测、天气预报、气象防灾减灾、人工影响天气等工作，在深入了解国内外相关法律法规、国家标准、行业标准、地方标准和团体标准基础上，会同林州市气象局提出《智能区域自动气象站建设规范》，积极开展本项标准起草的前期准备和调研工作，于2022年6月2日向安阳市市场监督管理局提出地方标准计划项目任务书的立项申请。2022年6月7日安阳市市场监督管理局下达《安阳市市场监督管理局关于发布2022年度第三批市地方标准制修订计划的公告》，《智能区域自动气象站建设规范》项目列入计划，由安阳市气象局主要负责本标准的制定工作。

（二）、编制的原则和依据

本标准的制定遵循国家有关的法律、法规和规章制度，体现提升气象监测能力、确保气象防灾减灾的相关文件要求，强调实用性和可操作性，便于推广。

在编制的过程中根据GB/T 1.1-2009《标准的结构和编写规则》，GB/T 20001.5-2017《标准编写规则 第5部分：规范标准》对标准进行编制。

三、编制过程：

接到标准编制任务后，成立了由安阳市气象局观测站站长、高级工程师杨清任组长，安阳市气象局农业气象中心主任、高级工程师宋素蕊为副组长的标准编制组，主要起草单位有：安阳市气象局、林州市气象局；主要起草人有：杨清、宋素蕊、孙岩、万莹、申董、贾振廷等6人组成，标准编制组成立后，对工作进行了如下分工：

表1 主要起草人、起草组人员及相关职责一览表

| 姓名 | 性别 | 职务/职称 | 单位 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 杨清 | 男 | 高级工程师 | 安阳市气象局 | 主持起草 |
| 宋素蕊 | 女 | 高级工程师 | 安阳市气象局 | 组织调研 |
| 孙岩 | 男 | 工程师 | 安阳市气象局 | 参与起草 |
| 万莹 | 女 | 工程师 | 安阳市气象局 | 参与起草 |
| 申董 | 男 | 工程师/副局长 | 林州市气象局 | 参与起草 |
| 贾振廷 | 男 | 助理工程师 | 安阳市气象局 | 参与起草 |

编制组积极开展本标准起草的相关国家标准、行业标准和地方标准等资料的学习和工作调研，就编制框架、内容、工作进度进行了详细的研讨和规划，编制主要分为以下几个阶段：

（一）、实施准备阶段。召开项目专题会议，组建起草小组，明确制标原则，商讨制标内容，并逐项分工，责任到人。

（二）、数据收集阶段。确定制标内容后，起草小组重点对全市现有区域自动气象站进行考察、调研，对智能区域自动气象站的建设和管理数据进行收集和统计。

（三）、数据处理阶段。起草小组对所获资料进行参考和统计分析，并参照相关国家、行业标准等内容，起草《智能区域自动气象站建设规范》（征求草稿）。

（四）、征求意见阶段。形成《智能区域自动气象站建设规范》（征求草稿）后，征求有关专家意见，根据专家反馈结果，认真整理、分析、研究和修改，于2022年7月完成了该标准的征求意见稿并公开征求意见。

四、主要内容的确定：

编写组根据收集的相关资料，通过学习、分析、讨论、调研、征求意见，确立了本标准的主要内容。

（一）、术语与定义

本文件主要规定了智能区域自动气象站、自动气象观测、观测场、百叶箱、智能集成处理器、智能测量仪的定义。重点根据智能区域自动气象站的功能和需求，规定了智能区域自动气象站的定义。

智能区域自动气象站规定：采用先进的测量和传输技术，实现常规基本气象要素的自动观测，保证数据及时完整可靠上传，实现多站点组网。一般由各要素智能测量仪、多个适配有线和无线模式的智能节点通信供电器、智能集成处理器、供电系统、外围设备及配套软件组成。

（二）、观测场选址及建设要求

为规范智能区域自动气象站建设场地，提出观测场选址及建设要求。

1、选  址

观测场选址以应能较好反映本地的气象要素特点为主要目的，兼顾标准美观、安全便捷，易于日常维护。观测场址的选择及其重要，关系到气象实况数据的代表性和可用性。

2、建  设

观测场的建设以不能对观测数据造成影响为目的，兼顾标准统一，美观大方。从标志和场地内外建设进行了要求，数据指标主要参照智能区域自动气象站建设经验获得。

（三）、观测内容

自动观测项目有气温、相对湿度、气压、风向风速、降水量，主要用于气象监测和服务。

（四）、观测仪器与设备

观测仪器与设备包含自动观测设备和辅助设备。其中自动观测设备为成套自动气象站。辅助设备有百叶箱，用于温度智能测量仪和湿度智能测量仪的安放；为减少占地面积，选取无拉索风杆；安防监控设备用于减少设备的人为损坏和丢失。

为了气象观测数据的准确性和站点的安全性，所装气象仪器与设备必须拥有中国气象局颁发的许可证。

（五）、观测场仪器布局

观测场内仪器的布局主要参照GB/T 35221-2017《地面气象观测规范 总则》中5.3和5.4节的有关规定执行。

1、仪器布局

观测仪器与设备的位置，以满足自身观测条件要求，又不影响其它要素观测为原则，基本布局从北到南依次是风向杆及相关设备，百叶箱及相关设备，雨量传感设备。

2、仪器间距

仪器设备间距按照GB/T 35221-2017《地面气象观测规范 总则》的5.3节的规定

根据以上要求，制作智能区域自动气象站观测场布局图，按照4m（东西向）×8m（南北向）的长方形设计和仪器安装需求对智能区域自动气象站进行了布局规划（见下图）。

（六）、观测场仪器的安装

观测仪器的安装十分重要，规范的安装才能保证数据采集的准确性。仪器的安装主要依照《自动气象站观测规范》的相关内容进行规范。

考虑到观测场大多安装在空旷的地点，存在雷击风险，提出站点应安装防雷设施，安装按照GB/T 31162-2014《地面气象观测场（室）防雷技术规范》的规定。

参考标准：

GB/T 33703-2017  自动气象站观测规范

GB/T 35221-2017  地面气象观测规范  总则

GB/T 35226-2017  地面气象观测规范  空气温度和湿度

GB/T 35227-2017  地面气象观测规范  风向和风速

GB/T 35228-2017  地面气象观测规范  降水量

GB/T 35237-2017  地面气象观测规范  自动观测

QX/T 8-2002  气象仪器术语

五、采标情况

无。

六、重大意见分歧的处理

本标准在制定过程中没有重大意见分歧。

七、与国家法律法规和强制性标准的关系

本文件参考了有关行业标准、行业规范及有关政策法规，结合智能区域自动气象站建设情况制定。目前国内外还没有关于该标准内容的法律、法规和强制性标准，不涉及相关法律、法规等问题。

八、标准实施的建议

建议本文件在征求意见、专家审查会后，作为推荐性标准发布实施。

标准编制组

2022年7月6日