DB4105

安阳市地方标准

DB 4105/T XXXXX—XXXX

智能区域自动气象站建设规范

(征求意见稿）

XXXX- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

安阳市市场监督管理局   发布

目     次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 环境和工作场地	1

5 观测要素	2

6 观测仪器与设备	2

7 仪器与设备布局	2

8 仪器与设备安装	2

9 验收	3

附录A	4

参  考  文  献	5

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规划》的规定起草。

本标准由安阳市气象局提出并归口。

本标准主要起草单位：安阳市气象局、林州市气象局。

本标准主要起草人：杨清 宋素蕊 孙岩 万莹 申董 贾振廷。

智能区域自动气象站建设规范

# 范围

本文件规定了智能区域自动气象站建设环境和工作场地、观测要素、仪器与设备安装及布局等要求。

本文件适用于智能区域自动气象站的建设。

# 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 31221-2014 气象探测环境保护规范 地面气象观测站

GB/T 31162-2014 地面气象观测场（室）防雷技术规范

GB/T 35221-2017  地面气象观测规范  总则

# 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准

智能区域自动气象站  Intelligent regional automatic weather station

采用先进的测量和传输技术，实现常规基本气象要素的自动观测，保证数据及时完整可靠上传，实现多站点组网。

一般由各要素智能测量仪、多个适配有线和无线模式的智能节点通信供电器、智能集成处理器、供电系统、外围设备及配套软件组成。

自动气象观测  automatic weather observation

借助仪器，对气象要素进行自动测量并采集数据的活动。

观测场  observation field

安装气象仪器进行地面气象要素观测的场地。

百叶箱  instrument shelter

用来放置测定空气温度和湿度仪器的木质或玻璃钢材质的装置。

智能集成处理器  Intelligent integrated processor

智能区域自动气象站的前端数据处理核心设备，具有强大的数据处理能力，可以满足各种复杂气象探测系统的数据处理要求。

智能测量仪  Intelligent measuring instrument

用于数据测量和采集的气象设备，由感应器件、数据处理模块组成，实现传感器信号数字化。

# 环境和工作场地

环境条件

智能区域自动气象站的气象探测环境应能够保证观测的气象要素具有一定的代表性。

场地、仪器的通风和光照条件须得到保证，避免建在高大建筑群、山凹、陡壁等影响资料地域代表性或对观测资料准确性有干扰的地方。

场地要求

观测场宜采用正南正北方向的长方形，边长为4m（东西向）×8m（南北向）。

场地平整，不得硬化，场地内为自然状态，草层不得超过20cm，不得使用喷灌设备。

观测场四周设置约1.2m高的稀疏围栏，围栏外层不宜采用反光材料，观测场围栏的门宜开在西北方向的西侧围栏，便于放倒风杆。

# 观测要素

气温、相对湿度、气压、风向风速、降水量。

# 观测仪器与设备

基本要求

用于气象观测的仪器与设备应取得气象装备使用许可证。

自动观测设备

智能集成处理器、智能气温测量仪、智能湿度测量仪、智能气压测量仪、智能风测量仪、智能雨量测量仪、智能节点控制器、供电系统及其通信设备。

辅助设备

百叶箱、无拉索风杆、安防监控设备、防雷设备。

# 仪器与设备布局

观测场内仪器与设备的布局按附录A的规定。

# 仪器与设备安装

安装高度

自动观测设备的安装高度及要求按GB/T 35221－2017中5.4的规定

百叶箱

百叶箱安装应预制混凝土基础，基础与地面高度一致，箱门朝北。

风杆

风杆基座安装应符合便于风杆放倒维护的原则。

智能集成处理器

智能集成处理器配置专用机箱悬挂安装在风杆底部，各要素智能测量仪通过无线通信和有线通信互补的双通信模式实现双备份站内组网。

标识牌

标识牌应设置在观测场入口，宽60cm、高40cm。

在标识牌上应标注站点名称、观测场经纬度、拔海高度、建站时间等，经纬度精确到分，拔海高度精确到0.1m。

电源系统

宜采用太阳能供电，太阳能板安装在风杆中部。

防雷系统

观测场应安装防雷设施，安装按照GB/T 31162－2014的规定。

# 验收

智能区域自动气象站建设完成后应组织或委托第三方进行验收。

# 附录A

# 参  考  文  献

# [1]	GB/T 33703-2017  自动气象站观测规范

# [2]	GB/T 35221-2017  地面气象观测规范  总则

# [3]	GB/T 35226-2017  地面气象观测规范  空气温度和湿度

# [4]	GB/T 35227-2017  地面气象观测规范  风向和风速

# [5]	GB/T 35228-2017  地面气象观测规范  降水量

# [6]	GB/T 35237-2017  地面气象观测规范  自动观测

# [7]	QX/T 8-2002  气象仪器术语

_________________________________