《中小学校防雷安全检查规程》

安阳市地方标准编制说明

- 编制的目的和意义

（一）、编制的目的

《中华人民共和国气象法》、《气象灾害防御条例》、《河南省气象条例》、《河南省防雷减灾实施办法》、安阳市人民政府关于进一步加强防雷安全工作和优化建设工程许可的通知》（安政〔2017〕16号）、《安阳市人民政府气象灾害防御及人工影响天气指挥部关于做好2020年度雷电灾害防御工作的通知》（安气防指发〔2020〕1号）、《安阳市安全生产委员会关于进一步做好雷电灾害防御的通知》（安安委〔2021〕5号）等法律法规和文件都要求提高对雷电灾害防御工作的认识，履行雷电灾害防御职责，做好雷电灾害防御工作。安阳市气象局与安阳市教育局联合印发《关于进一步加强学校防雷安全工作的通知》（安气发）〔2022〕3号）要求：各级气象和教育部门要建立长效、常态化的合作机制，完善学校防雷安全联防机制；要加强校园防雷科普宣传，提升学校师生应对雷电灾害能力。

我市年平均雷暴日数为28.6天，属于多雷区。雷电安全已成为安全生产和气象灾害防御的重要组成部分。中小学校是人员密集的场所，要站在保护师生生命安全和学校财产安全的高度，充分认识雷电灾害防御工作的重要性，贯彻落实“预防为主、防治结合”的工作方针，提高师生规避雷电灾害意识和自救能力，切实做好雷电灾害防御工作，积极推进中小学校防雷安全工作。目前，通过直观观察来定性分析中小学校防雷安全风险尚未建立标准化。为了规避和减轻雷电灾害影响，保障中小学校师生安全，制定《中小学校防雷安全检查规程》十分必要。

- 、编制的意义

根据近年来学校雷击事故数据分析，我市中小学校防雷安全检查程序有待规范。为了规范中小学校防雷安全检查，教育引导师生加强防雷安全知识学习，提高师生避雷技能，有效防范学校雷击事故发生，保障师生生命安全和学校财产安全。急需制定中小学校防雷安全检查规程，整体提升雷电灾害防范和处置能力，确保全市中小学校安全工作形势稳定，促进教育事业高质量发展，有效维护安阳教育良好形象。

- 任务来源及编制原则和依据

- （一）、任务来源

安阳市气象局自2011年起至今为全国文明单位，年度目标综合考评已连续十年位居全省气象部门前两名，连续多年被市委市政府授予“完成责任目标、优质服务”先进单位，局党总支连续多年荣获“市直先进党组织”称号，全市“七五普法”先进单位，2021年森林防火先进单位，2021年度全省气象部门重大气象服务优秀集体，2021年法治建设考核优秀单位，2021年全国气象部门集体二等功，2021年全市安全生产先进单位（自2006年起，已连续16年荣获该称号），2021年荣获全市平安建设优秀单位。

近年来，全市气象为农服务工作得到地方政府各级领导的充分肯定和相关部门的高度赞扬，政府在政策支持和资金保障上给予了极大支持，与应急、住建、教育、公安交警、农业、自然资源、水利、环保、卫健等部门合作日益紧密。安阳市气象局作为防雷安全工作的行政主管部门，在防雷安全监管方面积累了丰富的实践经验。在深入了解国内外相关法律法规、国家标准、行业标准、地方标准和团体标准基础上，提出《中小学校防雷安全检查规程》，积极开展本项标准起草的前期准备和调研工作，于2022年6月2日向安阳市市场监督管理局提出地方标准计划项目任务书的立项申请。2022年6月7日安阳市市场监督管理局下达《安阳市市场监督管理局关于发布2022年度第三批市地方标准制修订计划的公告》，《中小学校防雷安全检查规程》项目列入计划，由安阳市气象局主要负责本标准的制定工作。

- （二）、编制的原则和依据

本标准的制定遵循国家有关的法律、法规和规章制度，体现提升师生防雷避险能力、确保中小学校安全的文件精神要求，强调实用性和可操作性，便于推广。

在编制的过程中根据GB/T 1.1-2009《标准的结构和编写规则》，GB/T 20001.5-2017《标准编写规则 第5部分：规范标准》对标准进行编制。

三、编制过程

安阳市气象局高度重视此次标准编制工作，为保证标准编制工作顺利进行，成立了由安阳市气象局陈彦旭副局长任组长、安阳市气象局法规科科长为副组长的标准编制组，主要起草单位有：安阳市气象局法规科、安阳市气象局农气中心、安阳市气象局观测站、安阳市气象台；主要起草人有：孙岩、胡滨、宋素蕊、杨清、张启绍等5人组成，标准编制组成立后，对工作进行了如下分工：

表1 主要起草人、起草组人员及相关职责一览表

| 姓名 | 性别 | 职务/职称 | 单位 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 孙岩 | 男 | 工程师 | 安阳市气象局法规科 | 主持起草 |
| 胡滨 | 男 | 工程师 | 安阳市气象局法规科 | 组织调研 |
| 宋素蕊 | 女 | 高级工程师 | 安阳市气象局农气中心 | 参与起草 |
| 杨清 | 男 | 高级工程师 | 安阳市气象局观测站 | 参与起草 |
| 张启绍 | 男 | 高级工程师 | 安阳市气象台 | 参与起草 |

编制组积极开展本标准起草的相关国家标准、行业标准和地方标准等资料的学习和工作调研，就编制框架、内容、工作进度进行了详细的研讨和规划，形成了标准草案稿，报市场监管局申报立项。编制主要分为以下几个阶段：

（一）、实施准备阶段。召开项目专题会议，成立编制小组，制定标准编制方案，明确制标原则，商讨制标内容，并逐项分工，责任到人，开展多次编制座谈会，充分收集意见并汇总。

（二）、数据收集阶段。制标内容确定列入2022年度第三批市地方标准制修订计划后，编制小组重点对全市有代表性的中小学校进行考察、调研，对中小学校的防雷安全工作资料进行收集和统计。

（三）、数据处理阶段。编制小组对所获资料进行参考和统计分析，并参照相关国家、行业标准等内容，组织有关专家对项目进行论证和审查，提出修改意见。召开多次讨论会，经过深入的探讨，形成《中小学校防雷安全检查规程》征求意见稿。

（四）、征求意见阶段。形成《中小学校防雷安全检查规程》（征求草稿）后，在网上进行公示，征求有关专家意见。

四、主要内容的确定

编写组根据收集的相关资料，通过学习、分析、讨论、调研、征求意见，确立了本标准的主要内容。

（一）、范围

本标准规定了中小学校防雷安全检查的基本规定、检查内容、检查程序、学校防雷安全常识等内容。

本标准适用于气象、教育等主管部门或者校方对学校防雷安全现状进行直观观察、定性分析防雷安全风险的检查过程。其他各类幼儿园、中职、中专及其他未成年人集中教育培训机构或场所的防雷安全检查、自查可参照执行。

（二）、规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB50057-2010  建筑物防雷设计规范

- QX/T 400-2017  防雷安全检查规程

- QX/T 635-2021  防雷安全标志

- DB61/T 1023-2016  中小学校舍雷电防护技术规范

（三）、术语及定义

本文件主要规定了学校防雷安全检查、接闪器、引下线 、接地、电涌保护器的定义。根据中小学校防雷安全现状和需求，规定了学校防雷安全检查的定义。

学校防雷安全检查规定：指通过察看学校所在地地理地貌特征、周边100米范围内建（构）筑物和设施情况，以及校内建（构）筑物和设施防雷措施现状，定性分析学校遭受雷击的可能性和后果，教育引导广大师生合理规避雷电风险的全过程。

（四）、基本规定

1、学校应当建立健全防雷安全责任制。

2、学校应当利用电子显示装置及其他设施传播雷电预警信号，并采取有效措施做好防范工作。

3、学校应当制定完善雷电灾害防御应急预案，防患于未然。

4、学校应当定期开展防雷安全检查，对防雷设施进行安全性能检测、维护维修保养，发现隐患及时整改，避免或减轻雷电灾害可能带来的危害。

5、学校应当制定完善防雷安全教育培训制度，加强防雷安全知识宣传教育培训，提高师生防雷安全意识和规避雷电风险的能力。

（五）、检查内容

1、学校所在地地理地貌特征。主要查看学校所在地是否属于下列容易遭到雷电闪击的情形：

（1）、处在水库、湖泊、湿地、河流与平原交界的岸边；

（2）、处在高山、丘陵与平原交界山脚区域；

（3）、处在大面积岩石、露出地表的岩层与土壤交界区域；

（4）、处在山坡下或山地中土壤电阻率较小处、地下水露头处、土山顶部、山谷风口。

2、学校周边100米范围内建（构）筑物和设施情况。主要查看学校周边100米范围内是否存在容易诱发雷电闪击或传导雷电波的因素：

（1）、高大建筑物；

（2）、高大孤立的烟囱、水塔、铁塔、线（灯）杆、风力发电塔、广告牌等构筑物；

（3）、大面积树林、大面积金属屋面厂房或仓储用房；

（4）、架空电线、金属管道接入学校。

3、学校校内建（构）筑物和设施防雷措施现状。主要查看学校现有建（构）筑物和设施是否采取防雷保护措施。如无，则需要按照国家相关防雷技术标准要求及时加装。如有，则需进一步检查下列内容：

（1）、屋面接闪带（即避雷带）是否严重锈蚀、倒伏、断开等；接闪带上是否有绑缚有其它线缆；屋顶突出的金属物体是否与接闪带可靠电气连接；

（2）、是否有线缆、金属构件从屋面引至地面；

（3）、金属门窗、防盗网是否接地；

（4）、学校内的旗杆、路灯杆等高耸金属构件是否接地；

（5）、学校配电柜、配电盘是否有接地保护措施；

（6）、实验室、多媒体教室的供电线路、信号线路是否安装电涌保护器（即避雷器）。

4、其它内容

（1）、学校内树木邻近教学楼、办公楼等建筑物时，是否保持不小于5m的安全距离；

（2）、学校下列位置是否设置有防雷安全标志，以防接触电压和跨步电压可能危及人身安全：

易遭受雷击的高大树木、旗杆、电杆；

易遭受跨步电压的操场、运动场；

易遭受感应雷击的实验室、多媒体教室；

人员通道或人员容易触及的明装防雷引下线附近。

（六）、检查程序

1、现场检查

对照四项检查内容，依次进行现场检查，填写防雷安全检查记录。

2、反馈情况

气象、教育等主管部门对检查发现的防雷安全隐患，应当书面向被检查学校反馈检查情况，提出整改要求，督促被检查学校及有关人员依法履行相关防雷安全责任，填写防雷安全检查隐患整改意见书。

3、通报结果

检查结束后，检查组应当对检查结果进行归纳总结，填写防雷安全检查报告，并依法向社会公开。

（七）、学校防雷安全常识

除了采取安全可靠、技术先进、经济合理的防雷措施外，广大师生还要掌握以下防雷安全常识，以最大限度避免雷电可能带来的人身伤害：

1、判断雷电距离。看到闪电与听到雷声的时间间隔（s），乘以340(m/s），即得雷电距离（m）。当该时间间隔越来越短时，表明雷电正朝你走来；反之，表明雷电正远你而去。当最后一次听到雷声30分钟过去了，表明这次雷暴过程基本结束。

2、雷电发生时，请远离树木、旗杆、电线杆、变压器、架空管线等；避免在操场、运动场进行户外运动；避免手拉手行走或奔跑。

3、雷电发生时，避免使用多媒体教室、计算机网络、校园广播等电子信息系统，避免使用手机。

4、雷电发生时，如果正在上课，老师要及时提醒学生们请勿靠近、接触金属门窗、金属护栏、金属管道；可向教室中间集中，离开外墙、柱子0.8m以上距离。

5、雷电发生时，请及时关闭门窗，以防球形雷进入室内。

五、采标情况

无。

- 六、重大意见分歧的处理

本标准在制定过程中没有重大意见分歧。

七、与国家法律法规和强制性标准的关系

本标准符合国家现行法律、法规、规章和强制性国家标准的要求，与现行法律、法规和强制性标准没有冲突。

八、标准实施的建议

建议本标准发布后，相关单位加强标准的宣贯和实施，并将实施过程中出现的问题和改进建议及时反馈给安阳市气象局或标准编写组，促进本标准进一步修订和完善。

标准编制组

2022年7月5日