《沼液水肥一体化设施建设及使用技术规范》

安阳市地方标准编制说明

一、编制的目的和意义

2019 年 3 月 8 日，习近平总书记在参加十三届全国人大二次会议河南代表团审议时强调，“实施乡村振兴战略的总目标是农业农村现代化，首要任务是确保重要农产品特别是粮食供给。要扛稳粮食安全这个重任，在确保国家粮食安全方面有新担当新作为”。我市地处华北平原，是河南省重要的粮食生产基地，扛稳粮食安全的政治责任尤为重要。近年来，随着我市农业生产快速发展，农业生产制约因素日益显现，地下水资源供需矛盾和地下水硝酸盐污染问题；灌溉方式落后、水资源利用率低问题；化肥、农药使用量明显高于世界平均水平等问题，日益影响农业生产的健康、可持续发展。需要采用新技术解决这些问题。

为研究解决华北地区农业生产面临的突出问题，2014年起农业部农业生态与资源保护总站决定在安阳县永和镇建设现代生态农业创新示范基地（全国共12个），构建起生态农业技术发展的孵化器；带动发展高效生态农业，保护生态资源，改善人居环境,总结出一套适应华北地区的可看、可学、可复制的现代生态农业技术体系。沼液水肥一体化技术作为基地建设主推的新技术之一，经过8年的推广、使用，目前已十分成熟。我站在对沼液水肥一体化技术使用情况进行总结的基础上，形成了《沼液水肥一体化设施建设及使用技术规范》。通过使用沼液水肥一体化技术，可以部分替代化肥，以粮食生产为例，平均每亩作物减施化肥10 kg，有效减少了农田氮磷等的排放；通过沼液水肥一体化自动控制系统，可以实现沼液与水任意比例自动化灌溉，减少用水10%左右，同时节约了灌溉人工成本；通过使用沼液水肥一体化技术，可以抑制小麦等粮食作物部分病虫害，每亩作物减施化学农药0.2 kg。

二、任务来源及编制原则和依据

（一）任务来源

安阳市农村能源站在深入了解国内外相关法律法规、国家标准、行业标准、地方标准基础上，结合农业农村部永和现代生态农业创新示范基地沼液水肥一体化技术使用经验，发起并提出沼液水肥一体化技术地方标准化建设工作，积极开展本项标准起草的前期准备和调研工作，于2021年4月份向安阳市市场监督管理局提出地方标准计划项目任务书的立项申请。2022年6月7日安阳市市场监督管理局下达《关于发布2022年度第三批市地方标准制修订计划的公告》（2022年第7号），《沼液水肥一体化设施建设及使用技术规范》项目列入计划，由安阳市农村能源站主要负责本标准的制定工作。

（二）编制的原则和依据

本标准的制定遵循国家有关的法律、法规和规章制度，遵守沼肥施用技术规范（NY2065－2011）、沼气工程沼液沼渣后处理技术规范（NY2374－2013）的要求，强调实用性和可操作性，便于推广执行。

在编制的过程中根据GB/T 1.1-2009《标准的结构和编写规则》，GB/T 20001.5-2017《标准编写规则 第5部分：规范标准》对标准进行编制。

三、编制过程

接到标准编制任务后，成立了由高级农艺师杨洪林同志任组长的标准编制组，主要起草单位为安阳市农村能源站。主要起草人有：杨洪林、马志芹、张瑜、李波、王晨、杨海燕、李俊峰、刘春燕、张金富、宋志朝、焦志欢、杨艳丽、王天文、王瑞民、张丰、张运海。标准编制组成立后，对工作进行了如下分工：

表1  主要起草人、起草组人员及相关职责一览表

| 姓 名 | 性 别 | 职务/职称 | 单 位 | 职 责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 杨洪林 | 男 | 高级农艺师 | 安阳市农村能源站 | 调研组织、主持起草 |
| 马志芹 | 女 | 高级农艺师 | 安阳市农村能源站 | 参与起草 |
| 张 瑜 | 女 | 农艺师 | 安阳市农村能源站 | 参与起草 |
| 李 波 | 男 | 农艺师 | 安阳市农村能源站 | 参与起草 |
| 王 晨 | 男 | 农艺师 | 安阳市农村能源站 | 参与起草 |
| 杨海燕 | 男 | 农业技术推广研究员 | 安阳市农村能源站 | 提出起草意见、参与起草 |
| 李俊峰 | 男 | 技 师 | 安阳市农村能源站 | 参与起草 |

召开专题会议，明确制标原则，商讨制标内容，并逐项分工，责任到人。

编制组积极开展本标准起草的相关国家标准、行业标准和地方标准等资料的学习和工作调研，就编制框架、内容、工作进度进行了详细的研讨和规划，形成了标准草案稿，报市场监管局申报立项。

列入市地方标准制修订计划后，编制组重点对全市沼液水肥一体化技术使用情况进行调研，对目前全市沼液水肥一体化技术使用情况中优于其他地市的好方法和好建议进行收集和统计。对所获资料和办法进行参考和合理分析，并参照相关国家、行业处理标准、条例等内容，编写《沼液水肥一体化设施建设及使用技术规范》，形成征求草稿。2022年/月/日向社会公开征求意见，收到单位和专家意见反馈/份，编制组将意见和建议形成《征求意见汇总表》，认真整理、分析、研究和修改，形成了标准送审稿。

四、主要内容的确定

编写组根据收集的相关资料，通过学习、分析、讨论、调研，确立了本标准的主要内容。

1）适用范围

本标准是规定了从沼气工程厌氧消化器排出的沼液用于农业生产，实现水肥一体化利用的建设内容和所要达到的技术要求，规定了沼液在粮食、果树、蔬菜等农业生产上使用的技术参数。

本标准适用于以畜禽粪便、农作物秸秆等农业有机废弃物为主要发酵原料的沼气工程（户用沼气池）产生的沼液在粮食、果树、蔬菜等农业生产上的使用。

2）术语及定义

本标准引用沼肥施用技术规范（NY2065－2011）、沼气工程沼液沼渣后处理技术规范（NY2374－2013）、  节水灌溉工程技术规范（GB/T50363-2006）等国标和行标的术语和定义，并对水肥一体化进行了定义。

3）沼液的要求

本章节规定了水肥一体化使用沼液的技术要求，主要包括产生沼液的沼气工程运行时间，沼液的颜色、重金属允许范围、卫生指标、水质要求及沼液悬浮性粒物最大粒径等。

4）沼液水肥一体化设施

沼液水肥一体化设施由水源、首部枢钮、输配水管道、灌水器四部分组成。

水源包括河流、水库、机井、池塘等。

首部枢纽包括水泵、过滤器、沼液田间储存罐、控制设备和仪表。水泵可以根据水源状况及灌溉面积选用适合的种类和合适的功率。在井灌区，宜选用井用潜水泵或长轴深井泵；在地表水源区则选用离心泵或潜水泵，其配套动力机为电动机或柴油机等；如果直接取水于有压水源（水塔、压力给水管、高位水池等）则可省去水泵和动力机。 过滤器。使用滴灌灌溉系统的，应选用适合的过滤器，可选用筛网过滤器或叠片过滤器；库水、塘水及河水作灌溉水源时，要根据泥沙状况、有机物状况配备旋流水沙分离器和砂过滤器。沼液田间贮存罐的体积，可根据区域内农田单次可承载沼液量，每个机井的灌溉面积，并考虑沼气储存罐运输及沼液运输车的运输时间等综合确定。其计算公式为：

v=qtk/ω

v--储存池容积，单位为立方米（m³）。

q--水泵最大流量，单位为立方米/时(m³/h)

t--沼液运输车运输一次所需时间，单位为小时（h）

k--设计冗余系数，取1.1

ω--稀释质量倍数

以农业部永和现代生态农业创新示范基地为例，其水泵最大流量为30m³/小时,按1:6的肥水比进行灌溉，沼液运输车运输一次所需时间为1小时50分钟，并考虑10%的设计冗余，确定储存罐容积为10m³。

储存装置可采用钢质圆柱状存储罐（优点为储存罐内无死角）或砖混储存池。

控制设备和仪表包括三通、阀门、流量和压力调节器、流量表或水表、压力表、安全阀、进排气网等。

输配水管网。灌溉水网应符合当地水资源开发利用、农村水利及农业发展规划的要求，与道路、林带、供电等系统、居民点的建设以及土地整理规划相结合，充分利用已有水利工程设施，并根据需要设置排水系统。灌溉水网应通过技术经济比较及环境评价确定水资源可持续利用的最佳方案。粮食作物灌溉宜采用渠道输水灌溉或地面移动软管灌溉。设施农业或林果业灌溉宜采用渠道输水灌溉或滴罐系统灌溉。灌溉系统应符合GB/T50363-2006 《节水灌溉工程技术规范》。输配水管网按照系统设计，由PVC或PE等管材组成干管、支管和毛管系统。干管宜采用PVC管。支管宜采用PE软管。毛管宜采用PE软管，与支管垂直铺设。

灌水器。灌水器宜采用滴灌管。管上式滴灌管流量为2～12L／h。

5）施肥管理

粮食作物施用沼液。粮食作物施用沼液一般肥水比控制在1:6左右，每667㎡耕地每次灌溉水量控制在30-35m³以内，沼液使用量控制在5-6m³左右。

果树施用沼液。果树施用沼液一般肥水比控制在1:8左右，每667㎡耕地每次灌溉水量控制在40m³以内，沼液使用量控制在5m³左右，采果前一个月停止使用沼液。

蔬菜沼液使用量应根据品种生长需要、温室温度、湿度等灵活应用，可按植株长势增减滴灌次数和滴灌量。

浇水多选择在晴天，尽可能避免阴天浇水。

6）系统维护

过滤器。使用筛网过滤器的应定期清洗筛网。使用叠片过滤器的，当发现过滤器前后压力变化较大时，应清洗叠片过滤器。

滴灌系统。滴沼液前先滴清水5～10min； 沼液滴完后再滴清水10～15min，将沼液冲出滴灌管道，以延长设备使用寿命，防止堵塞滴灌孔。发现滴灌孔堵塞时可打开滴灌带末端的封口，用水流冲刷滴灌带内杂物，可使滴灌孔畅通。

五、采标情况

无。

六、重大意见分歧的处理

本标准在制定过程中没有重大意见分歧。

七、与国家法律法规和强制性标准的关系

本标准符合国家现行法律、法规、规章和强制性国家标准的要求，与现行法律、法规和强制性标准没有冲突。

八、标准实施的建议

建议本规程发布后，相关单位加强规程的宣贯和实施，将规程实施中出现的问题和改进建议及时反馈给编制组，促进本规程进一步修订和完善。

规范编制组

2022年9月19日