XXX．XX

XXX

DB4105

安阳市地方标准

DB4105/T XXXX—XXXX

沼液水肥一体化设施建设及使用技术规范

征求意见稿

XXXX-XX-XX 发布

XXXX-XX-XX 实施

安阳市市场监督管理局 发布

目    次

前言………………………………………………………………………………………………………Ⅱ

1 适用范围………………………………………………………………………………………………1

2 引用文件………………………………………………………………………………………………1

3 术语和定义……………………………………………………………………………………………1

4 沼液的要求……………………………………………………………………………………………2

5 沼液水肥一体化设施…………………………………………………………………………………2

6 施肥管理………………………………………………………………………………………………3

7 系统维护………………………………………………………………………………………………3

附录A(资料性附录）沼肥污染物质允许含量…………………………………………………………4

附录B(资料性附录）沼气发酵卫生标准………………………………………………………………5

附录C(资料性附录）典型作物施用沼液的配水比例及用量…………………………………………6

前       言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

本标准由安阳市农村能源站提出。

本标准起草单位：安阳市农村能源站

本标准主要起草人：

沼液水肥一体化设施建设及使用技术规范

1 适用范围

本技术规范规定了从沼气工程厌氧消化器排出的沼液用于农业生产，实现水肥一体化利用所要达到的技术要求。

本技术规范适用于以畜禽粪便、农作物秸秆等农业有机废弃物为主要发酵原料的沼气工程（户用沼气池）产生的沼液在粮食、果树、蔬菜等农业生产上的使用。

2 引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅该日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB5084           农田灌溉水质标准

GB7959－1987     粪便无害化卫生标准

GB/T50363-2006   节水灌溉工程技术规范

NY1106－2006     含腐植酸水溶肥料

NY2065－2011     沼肥施用技术规范

NY2374－2013     沼气工程沼液沼渣后处理技术规范

3 术语和定义

下列术语或定义适用于本文件。

3.1

沼肥

畜禽粪便等废弃物在厌氧条件下经微生物发酵制取沼气后用作肥料的残留物。主要由沼渣和沼液两部分组成。

3.2

沼液

畜禽粪便等废弃物经厌氧发酵后形成的液体

3.3

发酵时间

沼气发酵装置正常启动制取沼气至取用沼肥的时间

3.4

主要污染物

沼肥中含有常见的重金属、病原菌、奇生虫卵等有害物质

3.5

总养分

沼渣、沼液中全氮、全磷（P2O5）和全钾（K2O）含量之和，通常以质量百分数计

3.6

总固体含量

沼气池投料后料液中含有总溶解固体量和总悬浮固体量之和，以质量百分数表示

3.7

水肥一体化

水肥一体化技术是将灌溉与施肥融为一体的农业新技术，水肥一体化是借助压力系统（成地形自然落差），将可溶性固体或液体肥料，按土填养分含量和作物种类的需肥规律和特点，配兑成的肥液与水一起，通过可控管道系统供水，供肥，使水肥相融后，通过管道（喷头）形成水流，均匀、定时、定量，浸润作物根系发育生长区域，使主要根系土始终保持酥松和适宜的含水量。同时根据不同的作物的需肥特点，土壤环境和养分含量状况以及不同生长期需水，需肥规律情况进行不同生育期的需求设计，把水分养分定时定量，按比例直接提供给作物。

4 沼液的要求

4.1 正常运行1个月以上的沼气工程（户用沼气池）。

4.2 沼液的颜色为棕褐色或黑色。

4.3 沼肥重金属允许范围应符合NY2065－2011中6.1规定的要求，参见附录A。

4.4 沼肥的卫生指标应符合NY2065－2011中6.2规定的要求，参见附录B。

4.5 沼液用于蔬菜、果木、花卉和大田施用，应根据作物需肥量和需水量等因素进行调配；调配后的混合液水质应达到GB5084的规定。

4.6 在使用滴灌设施进行施用时，沼液悬浮性粒物最大粒径应满足设施的参数要求。

5 沼液水肥一体化设施

沼液水肥一体化设施由水源、首部枢钮、输配水管道、灌水器四部分组成。

5.1 水源

包括河流、水库、机井、池塘等。

5.2 首部枢纽

5.2.1 水泵

根据水源状况及灌溉面积选用适合的水泵种类和合适的功率。

1）在井灌区，宜选用井用潜水泵或长轴深井泵。

2）在地表水源区则选用离心泵或潜水泵，其配套动力机为电动机或柴油机等。

3）如果直接取水于有压水源（水塔、压力给水管、高位水池等）则可省去水泵和动力机。

5.2.2 过滤器

1）使用滴灌灌溉系统的，应选用适合的过滤器，可选用筛网过滤器或叠片过滤器

2）库水、塘水及河水作灌溉水源时，要根据泥沙状况、有机物状况配备旋流水沙分离器和砂过滤器。

5.2.3 沼液田间贮存罐

沼液田间贮存罐（贮存池）体积，根据区域内农田单次可承载沼液量，每个机井的灌溉面积，并考虑沼气储存罐运输、沼液运输车的运输时间等综合确定。其计算公式为：

v=qtk/ω

v--储存池容积，单位为立方米（m³）。

q--水泵最大流量，单位为立方米/时(m³/h)

t--沼液运输车运输一次所需时间，单位为小时（h）

k--设计冗余系数，取1.1

ω--稀释质量倍数

以农业部永和现代生态农业创新示范基地为例，其水泵最大流量为30m³/小时,按1:6的肥水比进行灌溉，沼液运输车运输一次所需时间为1小时50分钟，并考虑10%的设计冗余，确定储存罐的容积为10m³。

储存装置可采用钢质圆柱状存储罐（优点为储存罐内无死角）或砖混储存池。

5.2.4 控制设备和仪表

包括三通、阀门、流量和压力调节器、流量表或水表、压力表、安全阀、进排气网等。

5.3 输配水管网

5.3.1 灌溉水网应符合当地水资源开发利用、农村水利及农业发展规划的要求，与道路、林带、供电等系统、居民点的建设以及土地整理规划相结合，充分利用已有水利工程设施，并根据需要设置排水系统。

5.3.2 灌溉水网应通过技术经济比较及环境评价确定水资源可持续利用的最佳方案。

5.3.3 粮食作物灌溉宜采用渠道输水灌溉或地面移动软管灌溉。灌溉系统应符合GB/T50363-2006 《节水灌溉工程技术规范》。

5.3.4 设施农业或林果业灌溉宜采用渠道输水灌溉或滴罐系统灌溉。灌溉系统应符合GB/T50363-2006 《节水灌溉工程技术规范》。

5.3.5 输配水管网按照系统设计，由PVC或PE等管材组成干管、支管和毛管系统。

1）干管宜采用PVC管。

2）支管宜采用PE软管。

3）毛管宜采用PE软管，与支管垂直铺设。

5.3.6 灌水器

灌水器宜采用滴灌管。管上式滴灌管流量为2～12L／h。

6 施肥管理

6.1 粮食作物施用沼液。粮食作物施用沼液一般肥水比控制在1:6左右，每667㎡耕地每次灌溉水量控制在30-35m³以内，沼液使用量控制在5-6m³左右。

6.2 果树施用沼液。果树施用沼液一般肥水比控制在1:8左右，每667㎡耕地每次灌溉水量控制在40m³以内，沼液使用量控制在5m³左右，采果前一个月停止使用沼液。

6.3 蔬菜沼液使用量应根据品种生长需要、温室温度、湿度等灵活应用，可按植株长势增减滴灌次数和滴灌量。可以参考NY2065－2011中“典型作物施用沼液的水肥比例及用量”参见附录C。

6.4 浇水多选择在晴天，尽可能避免阴天浇水。

7  系统维护

7.1 过滤器

使用筛网过滤器的应定期清洗筛网。使用叠片过滤器的，当发现过滤器前后压力变化较大时，应清洗叠片过滤器。

7.2 滴灌系统

7.2.1 滴沼液前先滴清水5～10min

7.2.2 沼液滴完后再滴清水10～15min，将沼液冲出滴灌管道，以延长设备使用寿命，防止堵塞滴灌孔。

7.2.3 发现滴灌孔堵塞时可打开滴灌带末端的封口，用水流冲刷滴灌带内杂物，可使滴灌孔畅通。

附录A

(资料性附录）

沼肥污染物质允许含量

单位为毫克每千克

| 编 号 | 项 目 | 液度限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总镉（以Cd计） | ≤3 |
| 2 | 总汞（以Hg计） | ≤5 |
| 3 | 总铅（以Pb计） | ≤100 |
| 4 | 总铬（以Cr计） | ≤300 |
| 5 | 总砷（以As计） | ≤70 |

附录B

(资料性附录）

沼气发酵卫生标准

| 编 号 | 项 目 | 卫生标准及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密封贮存期 | 30d以上 |
| 2 | 高温沼气发醇度 | 53C土2℃持续2d |
| 3 | 寄生虫卵沉降率 | 95％以上 |
| 4 | 血吸虫卵和钩虫卵 | 在使用液中不得检出活的血吸虫卵和钩虫卵 |
| 5 | 粪大肠菌值 | 常温发酵10-4，高温发酵10-1--10-2 |
| 6 | 蚊子、苍蝇 | 有效控制蚊蝇滋生，粪便中无孑孓，池周围无活的蛆、蛹或新羽化的成蝇 |
| 7 | 沼气池粪渣 | 经无害化处理后方可用作农肥 |

附录C

(资料性附录）

典型作物施用沼液的配水比例及用量

A1 典型作物施用沼液的配水比例及用量

A1.1  叶面施肥时，气温高以及作物处于幼、嫩叶期时沼液用清水稀释10倍-20倍施用；气温低以及作物处于生长中、后期沼液用清水稀释5倍-10倍。

A1.2  用沼液防治蔬菜生产中的蚜虫、红蜘蛛和白粉虱等虫害时，在虫害初期，连续喷酒2次-3次。

A1.3  用沼液作为蔬菜根外追肥时,先用清水稍释2倍-3倍后施用，以防浓度过高，烧伤根系。果菜类蔬菜沼液追施32500 千克/公顷--45000 千克/公顷。瓜类可在花蕾期或果实膨大期施用，并在沼液中加入3%的磷酸二氢钾，可追施30000千克/公顷--32500 千克/公顷。一般蔬菜田施用沼肥用量为18 000千克/公顷--32500千克/公顷。

A2 几种主要疏菜沼液与化肥配合的参考施用量

表A1 几种主要蔬菜沼液与化肥配合的参考施用量

单位千克/公顷

| 蔬菜品种 | 沼液施用量 | 尿素施用量 | 过磷酸钙施用量 | 氯化钾施用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 番茄 | 30000 | 450 | 315 | 645 |
| 黄瓜 | 30000 | 300 | 495 | 360 |