# 《安阳河河道及水利工程

# 管理与保护范围划定的通告》

# （征求意见稿）

根据《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《河南省〈河道管理条例〉实施办法》和《河南省〈水库大坝安全管理条例〉实施细则》等法律法规，安阳河河道及水利工程管理与保护范围划定工作已经完成，现通告如下：

一、河道工程

(一)安阳河管理与保护范围划定区段

1.彰武水库以下至入卫河口段91公里河道；

2.南海水库大坝坝脚200米处至大白线善应大桥段，长3.3公里河道。

(二)安阳河管理范围划定标准

1.有堤防的河道,管理范围为两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地(包括可耕地)，行洪区，两岸堤防及护堤地(背水侧堤脚外5米)；

2.无堤防的河段，山丘区河段可根据设计洪水位线(或历史最高洪水位线)确定其管理范围；平原区河段其管理范围为河口线外20米；

3.已经进行了规划或有规划要求的，可根据规划断面，确定河道管理范围线。

(三)安阳河保护范围划定标准

# 临水侧管理范围线外30米，背水侧管理范围线外30米。

二、水库工程

(一)划定管理与保护范围的水库

小南海水库、彰武水库。

(二)水库管理范围划定标准

1.大坝及其他设施占地;

2.主坝下游坡脚外：小南海水库200米，彰武水库100米;

3.副坝下游坡脚外：彰武水库30米;

4.小南海水库大坝两头至分水岭之间、彰武水库大坝两头外50米与大坝上，下游坡脚外200米延长线之间；

5.彰武水库高程线128.70米(迁赔高程)以内、小南海水库高程线174.00米(迁赔高程)以内；

6.输、泄水建筑物边线外30米。

(三)水库保护范围划定标准

# 1.小南海水库库区，沿库岸高程线187.80米以内；主坝，下游坡脚外500米。

# 2.彰武水库库区，沿库岸高程线137.14米以内；主坝，下游坡脚外400米；副坝，下游坡脚外330米。

三、水闸工程

(一)划定管理与保护范围的水闸

东湖闸、西湖闸、于曹闸、豆公闸等4座水闸。

(二)水闸管理范围划定标准

1.东湖闸、西湖闸、于曹闸等3座水闸的管理范围为水闸闸门及上、下游河道200米，水闸左右侧边墩翼墙外各50米;

2.豆公闸管理范围为水闸闸门及上，下游河道各100米，水闸左右侧边墩翼墙外各30米;

(三)水闸保护范围划定标准

水闸闸门上下游、左右岸管理范围线外各5米。

特此通告。

# 附件1：安阳河堤防工程管理与保护范围划定成果

# 附件2：水库工程管理与保护范围划定成果（小南海、彰武水库）

# 附件3：安阳河水闸工程管理与保护范围划定成果